# 竞争性比选文件

项目编号：DCGJ-ZTB-20230202

项目名称：石龙公交站充电停车位膜结构雨棚工程

采 购 人：重庆东城公共交通有限公司二分公司

# 二○二三年二月

# 目   录

第一章 竞争性比选邀请书	- 1 -

一、竞争性比选内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、比选文件的获取	- 1 -

五、比选文件的递交	- 1 -

六、比选保证金	- 2 -

七、其它有关规定	- 2 -

八、联系方式	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

一、比选费用	- 3 -

二、竞争性比选文件	- 3 -

三、比选要求	- 3 -

四、成交投标人的确认和变更	- 4 -

五、成交通知	- 4 -

六、关于质疑和投诉	- 4 -

七、签订合同	- 5 -

第三章  采购项目技术需求	- 6 -

一、 招标一览表	- 6 -

二、招标项目技术要求	- 6 -

第四章  项目商务要求	- 8 -

一、工期、地点及验收方式	- 8 -

二、质量保证	- 8 -

三、报价要求、结算原则及质量保证	- 8 -

四、付款方式	- 9 -

五、知识产权	- 9 -

六、其他商务要求内容	- 9 -

第五章  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 10 -

一、比选程序及方法	- 10 -

二、评审标准	- 11 -

三、无效响应	- 12 -

四、采购终止	- 12 -

第六章  响应文件编制要求	- 13 -

第七章 合同模板	- 21 -

第八章 比选文件格式	- 21 -

## 第一章 竞争性比选邀请书

石龙公交站充电停车位膜结构雨棚工程

竞争性比选邀请书

（被邀请单位名称）：

本比选项目石龙公交站充电停车位膜结构雨棚工程，项目业主为重庆东城公共交通有限公司二分公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，比选人为重庆东城公共交通有限公司二分公司。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加该项目的竞争性比选。

### 一、竞争性比选内容

| 分包名称 | 预算金额（元） | 比选保证金 （元） | 成交商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石龙公交站充电停车位膜结构雨棚工程 | 212000 | 0 | 1 |  |

### 二、资金来源

单位自筹

### 三、供应商资格条件

投标人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备钢结构工程专业承包三级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。注： 以上证明材料需提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。

### 四、比选文件的获取

（一）凡有意参加投标者评招标人出具的邀请函，请于公告发布之日（2023年2月13日）起至提交响应文件截止时间之前，到重庆东城公共交通有限公司二分公司获取招标文件。

### 五、比选文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年2月20日10时00分，地点为重庆东城公共交通有限公司二分公司会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 六、比选保证金

无。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆东城公共交通有限公司官网（http://www.cqdcgj.com/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目竞争性比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）比选费用：无论比选结果如何，投标人参与本项目比选的所有费用均应由投标人自行承担。

### 八、联系方式

比选人：重庆东城公共交通有限公司二分公司

地  址：重庆市渝北区龙兴镇普福大道458号东城公交公司

联系人： 陈老师       电  话：17783680842

## 第二章  投标人须知

### 一、比选费用

参与比选的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、供应商须知、采购项目技术需求、采购商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、比选要求

（一）响应文件

1、投标人应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第六章“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成投标人应按照第六章“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）本项目不允许联合体投标。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）比选保证金：

1、投标人提交保证金金额和方式详见“第一章  六、比选保证金”；

2、发生以下情况之一者，采购人可以不退还投标保证金：

2.1投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2投标人在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

2.4投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

2.5成交投标人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（五）修正错误

1、若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准，若大写金额比小写金额小，则以小写金额修正为准。

2、比选小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式一套，严格按照第六章编制要求将投标文件与资格文件按要求装订。

2、在响应文件中，竞争性比选文件第六章响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称，还应在封套上注明“不准提前启封”字样。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。未按上述要求密封、标记的，采购人有权退还其投标文件。

2.如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）投标人参与人员

各个投标人应当派1名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交投标人的确认和变更

（一）成交投标人的确认

采购人在评审结束后直接确定成交投标人。

（二）成交投标人的变更

成交投标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交投标人确定后，采购人将在重庆东城公共交通有限公司官网（http://www.cqdcgj.com/）上发布成交结果公告，公告期为3个工作日。

（二）采购人以书面形式发出中标通知书。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.投标人对招标文件提出质疑的，需在公示期提出并附相关证明材料，未在公示期提出质疑的投标人，则参加投标活动后，无权再就招标文件内容提出质疑；

2.投标人对采购过程提出质疑的，应在采购结束之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料；

3.中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料；

4.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

特别说明：相关证明材料包括营业执照复印件、法人身份证明复印件、授权委托书原件、被授权人身份证明复印件、质疑证明材料。

（二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后两个工作日内作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑投标人参与了比选活动后，再对竞争性比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

### 七、签订合同

（一）成交投标人应当自收到成交通知书之日起5日内，联系该项目负责人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和投标人的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人应按比选文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第三章  采购项目技术需求

### 招标一览表

| 序号 | 项目名称 | 总价限价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石龙公交站充电停车位膜结构雨棚工程 | 21.2万元 | 钢结构方案施工图的深化设计及施工、基础施工、膜找形及裁剪图的设计、膜材的加工制作、运输及安装等全过程 | 膜结构清单工程量392.6㎡ |

### 二、招标项目技术要求

（一）基本情况介绍及技术指标

项目总搭设建筑面积约392.6㎡，在原有室外车位上进行改造，主材立柱、拉杆均采用不低于Q235B热镀锌钢材，张拉膜采用国产pvdf膜材，1200g/㎡,B1级阻燃，膜材质保期10年。现浇混凝土基座及预埋钢板，钢结构支架要求不低于以下参数，立柱采用：168*5.0的Q235B热镀锌，钢梁：采用114*4.0的Q235B热镀锌，钢系杆一采用114*4.0的Q235B热镀锌，钢系杆二采用80*3.0的Q235B热镀锌，设计及施工必须符合《膜结构工程技术规程》，确保使用安全。

（二）有关要求

1.本项目工期为20日历天，施工方应做好夜间及节假日施工准备，施工方为此产生的任何费用均已包含在上述清单综合单价报价中。

2.在实施过程中，乙方应做好工程造价控制，任何变更必须经过甲方书面签字同意后才能实施，否则甲方有权暂停支付任何款项。

3．关于转、分包

成交供应商不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时没收履约保证金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

4．成交后，本次改造服务涉及的所有主材、辅材均须符合相关国家规定用料施工标准，主、辅材均需符合消防安全相关规定。

5．供应商应对现场及周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地方材料，任何因忽视或误解工地情况或出现对施工产生不利影响的情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。

6．按采购人审定的施工图或施工方法（或说明、要求），依据建设工程施工规范组织施工。未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7．严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好安全文明施工，妥善保护好施工现场周围建（构）筑物、设备管线。承担施工过程中的全部安全责任事故责任。

8．供应商做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

9．供应商工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

10．在施工期间，供应商应安排专门人员在采购人指定的场所进行24小时值班，保证采购人正常的工作和生活秩序。

11．安全文明施工，供应商须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和供应商管理不善造成的其他损失，均由供应商负责。供应商须加强施工管理，积极与其他施工队伍配合。服从采购人的管理，不得影响采购人正常工作秩序。供应商应高度重视安全生产，严格按照规范施工，文明施工，严格管理制度。在施工过程中所发生的一切安全事故（病、伤、亡）均由供应商负责，并全部承担其法律责任和经济责任。供应商必须加强对所用员工管理，遵守国家法律法规、遵守医院相关规章制度，如有违反，一切责任由成交供应商全部承担。成交供应商在施工过程中应注意对公交站场设施、设备的保护，如有损坏则照价赔偿。

## 第四章  项目商务要求

## 一、工期、地点及验收方式

（一）工期：20日历天

（二）实施地点：石龙公交站

（三）验收方式

1．成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2．施工服务过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3．施工服务完工后，采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。（注：所有项目实施完毕后，成交供应商应负责施工现场的整体清洁）。

## 二、质量保证

（一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，性能要详细描述并提供产品样本、制造厂，满足比选文件全部要求。

（二）质量保证期2年。

（三）属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

（五）在保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（六）在保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

（七）工程质量应符合中国工程建设标准化协会标准，膜结构技术规程CECS158：2004的要求，达到合格标准；。

### 三、报价要求、结算原则及质量保证

（一）报价要求

1．工程采用全费用综合单价计价方式（包干单价），供应商报价要小于等于总价限价21.2万元（招标清单工程量392.6㎡）。

2．全费用综合单价报价应包括本次谈判范围内所需整体设计费、施工人工、材料、机具、设备以及水、电、气备件、安装、包装费、运杂费、保险费、调试费、检测费(第三方检测验收等相关费用）、维护培训费、税费及利润等一切费用。在设计、施工、安装、调试、验收过程中，如发现未按比选文件要求有漏项、缺件、调换材料等事项，成交供应商应无条件、无偿补齐、更换，所发生的一切费用包含在成交供应商报价之中，并且不因此而影响交付使用时间。

（二）结算原则

本项目采用全费用综合单价清单计价，按实进行结算，结算价=中标人全费用综合单价报价*合格工程量，工程量计算规则：按膜结构水平投影面积计算。

### 四、付款方式

（一）本项目无预付款。

（二）工程全部竣工验收合格后，成交供应商递交结算申请及增值税专用发票。采购人支付至结算金额的95%。

（三）剩余5%作为本工程质保金，质保期满2年后无息返还。

（四）采购人将对结算资料进行审核。成交供应商不按时报送造成的后果自行负责。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他商务要求内容

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五章  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评标工作由重庆东城公共交通有限公司二分公司自行组织，具体评标事务由采购项目比选小组负责。

比选小组到位后，按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。监督小组依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明、法定代表人授权代表委托书及法定代表人授权代表在投标单位2022年 7月至2023年1月连续缴纳社会保障金的个人明细证明材料（以社保局出具的加盖有社保公章或业务章的证明材料为准，原件备查）； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所需的服务的专业能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明（见格式文件） |
| 2 | 比选投标人必须符合的特定资格条件（要求） | 按第一章“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。比选小组依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 技术部分 | 本比选文件第三章规定的招标内容作出响应（满足与否） |
|  |  |  | 商务部分 | 本比选文件第四章规定的招标内容作出响应（满足或者优于商务要求） |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的投标人。

（七）投标人在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

### 二、评审标准

1.评标委员会对投标人每个报价进行评定，若2/3评委认定报价或重要分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则评标委员会有权视其为低价恶意竞争，其投标报价无效，并纳入我司黑名单管理，上报有关政府部门。

2.经评审的最低投标价法。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商未按照竞争性比选文件的要求缴纳比选保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第六章“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）供应商的服务期、质量保证期及比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第六章  响应文件编制要求

一、商务文件

（一）经济部分

1、竞争性比选报价函

2、报价表及综合单价分析表（纸质版本）

### 3、深化设计方案

（二）技术部分

1、技术响应差异表

（三）商务部分

1、商务响应偏离表

二、资格文件

1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

2、组织机构代码证复印件

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

### 5、比选申请人基本情况表（格式）

6、提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

7、诚信书面声明（格式）

8、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

9、特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

10、其他应提供的资料

第七章 合同模板

膜结构工程施工合同

项目名称：石龙公交站充电停车位膜结构雨棚工程

发 包 人：重庆东城公共交通有限公司二分公司

承 包 人：

发包人（甲方）（全称）：重庆东城公共交通有限公司二分公司以下简称“甲方”

承包人（乙方）（全称）：                                以下简称“乙方”

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就石龙公交站充电停车位膜结构雨棚工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：石龙公交站充电停车位膜结构雨棚

2.工程地点：巴南区石龙公交站

3.工程承包范围及内容：石龙公交站内充电桩车位区域雨棚施工，水平投影面积约400㎡，包含但不限于钢结构方案施工图的深化设计及施工、基础施工、膜找形及裁剪图的设计、膜材的加工制作、运输及安装的全过程。

二、合同工期

计划开工日期：2023年  月  日

计划竣工日期：2023年  月  日

工期总日历天数：20日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同价款与合同价格形式

1、合同价款

本工程合同暂定总价为:           （￥:      元）；

2、合同价格形式：本工程采用暂定工程量，固定综合单价的计价方式（综合单价包括但不限于完成此工程所有人工费、材料费、机械费、施工用水用电、措施费、安全文明施工费、规费、管理费、运费、上下车费、利润、税金（9 %增值税专用发票）以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用）。

四、承包方式

采用包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式。

五、质量标准

工程质量：符合中国工程建设标准化协会标准，膜结构技术规程CECS158：2004的要求，达到合格标准。

材料质量：1.钢结构支加Q235B热镀锌钢管，2.膜材使用国产PVCF张拉膜，1200g/㎡，B1级阻燃。因使用不合格材料或材料达不到甲方要求的材料所造成的一切损失由乙方负责；2.乙方材料进场前需报甲方确认，进场的材料需由甲方确认。

六、安全施工

1、乙方应按有关规定，采取严格安全防护措施，由于乙方原因造成的安全事故，其法律责任及经济责任均由乙方负责，并不能影响工程进度和质量。

2、乙方应严格进行现场安全监督，如甲方代表发现乙方施工人员违反安全规程甲方有权制止，并按安全规程处罚条例对违规者进行处理。

3、在施工过程中如承包方自有施工管理人员和作业人员发生工伤事故或施工场地内非工伤的意外伤害事故或施工场地内对他人造成的人身损害事故概由承包方承担，由此产生的所有责任和发生的费用全部由承包方自行负责，如因以上事故导致行政机构的处罚或导致的停工损失概由承包方承担

七、双方责任

甲方责任：

1、甲方定期对乙方的施工工艺、材料、质量状况进行抽检，发现与本合同有关规定和标准不符的，有权责令乙方无偿停工纠正。

2、按合同规定按时向乙方支付各种款项。

3、甲方任命谭钞月为项目负责人，李青伟为现场代表，项目负责人代表发包人行使与本合同有关的权利和义务，负责工程施工指导和管理工作，行使发包人管理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理，对乙方不服从现场管理的行为，有追究其违约责任和终止本合同的权利。除甲方项目负责人及其书面确定具有详细权限的代表人外，任何人的签字及行为均不发生效力，不对发包人产生任何约束力。

4、甲方负责提供施工用水、用电接驳口，从接驳口引出的管线安拆及施工过程中发生的水、电费由乙方承担

乙方责任：

- 乙方任命    为乙方项目负责人（联系方式：       ），负责履行本合同，且不得随意更改。       在履行本合同的工程中签署的所有文件，乙方均予认可。

- 乙方应提供主要材料钢管、膜材等产品出厂合格证。

- 乙方负责进行施工图的深化设计，其应符合消防、环保等与装饰工程有具体要求的设计规范，施工图须经甲方确认后方可施工，甲方的确认并不能豁免乙方的设计安全等相关责任。

- 负责本工程的材料采购、施工以及质量验收等工作，并接受甲方的工作检查，乙方应建议健全质量管理体系，符合安全生产及文明施工有关规定，指定安全和防火负责人，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设设置各级技术管理和质量检查人员，并严格按技术标准进行质量检查，对不符合合同要求的，乙方须无偿返工修补，直至达到要求为止，并不得影响工期。

5、乙方代表履行合同过程中，若发现甲方未按合同规定履行各项要求，有权向甲方提出交涉，同时应保持乙方主要施工管理人员的稳定性。

6、如在施工过程中，结合施工现场实际情况需增加或者变更做法时需提前口头或书面告知甲方，并征得甲方书面认可后方可施工，并完善相关变更手续；

7、负责施工现场临时水电及人工食宿。

8、施工场地文明清洁，杜绝安全事故的发生，遵守国家及地方的相关政策、法规、规定及环保噪声要求。交工前清理现场。

9、乙方必须按合同工期交工。

10、遵守合同规定的售后服务承诺。

八、工程付款及结算

- 本工程无预付款、无进度款。

2、工程整体完工并经甲方验收合格，签具竣工验收表后，乙方提供完整的竣工结算资料报甲方审核，待甲方完善支付手续流程后在收到乙方提供税率为9%的增值税专用发票后15个工作日内支付审定结算价款的95%，剩余5%为质保金，待质保期满后无息支付至乙方。

3、竣工结算价格原则

# 结算总价=∑实际完成清单工程量×已标价工程量清单综合单价。

# 实际完成清单工程量：根据甲乙双方共同审核签字确认的竣工图、设计变更及现场签证等有效签证（签字且盖章），实际结算工程量按膜结构雨棚水平投影面积计算。

# 已标价工程量清单综合单价执行合同附件已标价工程量清单中相关价格。

# 九、质量保修期限

    - 本工程保修期两年，国产PVDF膜材质保期十年，质量保修期从本工程竣工验收合格之日起计算。

    - 质保期内，属保修范围的内容，承包人在接到发包人保修通知后7日内进行缺陷修复，费用由承包人承担；若承包人未及时进行修复，发包人有权聘请第三人进行修复，其相关费用由承包人承担，导致发包人其他损失的，还应当赔偿发包人的损失。

# 违约责任

    - 若乙方未按合同约定期限完成工程，则甲方有权按每天500元扣罚乙方工程款作为违约金，若累计延误超过5天，甲方有权解除合同并由乙方赔偿甲方因此而遭受的一切损失。

十一、纠纷解决办法

任一方违反合同约定，由双方协商解决，双方协商不成，均可向项目所在地人民法院起诉。

十二、其他

1、有下列行为之一者，甲方有权单方终止合同，乙方必须在合同终止后三日内撤场，撤场完毕后方可对实际完成的工程量办理验收和结算，乙方应向甲方支付工程总价款20％的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，还应当赔偿甲方的损失：

1）乙方劳动力资源严重不足，无法满足工程施工进度要求的；

2）野蛮施工造成施工质量低劣，频繁出现质量事故的；

3）施工组织不力，技术人员能力差等造成的进展缓慢，不能满足工程进展要求的。

2、乙方必须严格按照甲方施工内容交底执行，未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案。

十三、附则

    - 合同自双方签字、盖章之日起生效。

    - 合同一式 五 份，甲方 三 份，乙方 二 份。

附件一：已标价工程量清单。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人                              法定代表人

或授权代理人：                          或授权代理人：

开户银行：

账号：                          经办人：                                经办人：

日期：                                  日期：

第八章、比选文件格式

（项目名称）

比 选 申 请 文 件

（含比选申请函、资格审查资料）

比选申请人：                          (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：      年     月     日

## 一、 商务文件

## 1.比选申请函

比选人：                      。

1、根据你方               （项目名称）的比选文件，遵照有关法律法规的规定，经研究比选文件的比选须知、合同条款有关文件后，我方愿以大写：         （小写：       元）作为本项目的比选申请总价（比选申请报价保留两位小数），全费用综合单价为     元/㎡ 。

2、我司拟派本项目项目经理为：          ，工期      日历天，质量达到  合格 标准。

3、我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件。

4、一旦我方中选，我方保证按照比选文件要求的工期完成比选文件约定的工作内容。

5、我方同意所提交的比选申请文件在比选文件规定的有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

6、除非达成另外协议并生效，你方的中选成交通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：   （签字或盖章）

日期：    年      月     日

2.报价表及综合单价分析表（执行全费用综合单价清单报价，每页需盖章确认，格式自拟）

### 3.深化设计方案

（二）、技术部分

1.技术响应差异表

# 项目名称：

| 序号 | 采购服务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三章  采购项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分

1.商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四章  采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

二、 资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

## （五）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资金 |  | 其中 | 职业资格人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 具备职称人员 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 技术人员数量 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：比选申请人根据自身情况据实填写。没有或无法填写则以“/”表示

（六）提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（七）诚信声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（八）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（十）其他应提供的资料

1、提供具有履行合同所需的服务的专业能力的书面声明或相关证明材料

（结束）